## Slide 1: 第7回
検証する条件: 録音機器(パソコン or スマホ)による照合制度への影響
パソコン録音orスマホ録音の各条件について，発話対リストを作成し，照合する．
音声:
条件間で発話内容発話数は同じ．
音声の切り出しタイミングは若干異なる．
男3人女3人
  計31発話
    男(6+7+3) + 女(6+6+3)
  465対
    同一話者(72)+異話者(393)

## Slide 2: パソコン録音
EER = 0.111

## Slide 3: スマホ録音
EER = 0.066

## Slide 4: パソコン，スマホ，比較
EER_pc = 0.111
EER_sp = 0.066
pcの方は，FNが多いように見える(true-pairの分散が大きい)

## Slide 5: FNs
FN_pc
FN_sp
pcだとymgt_A, ymgt_Cが弾かれている
山口が用意した音声だけ弾かれており，僕のpc録音環境が劣悪なせいでpcのスコアが下がっているかも…
  設定は変えていないが，ノイズが乗ったり乗らなかったり，音量がまちまちであったりした

## Slide 6: 音声確認
ymgt_A_pc_02:
ymgt_A_sp_02:
ymgt_A_pc_06:
ymgt_A_sp_06:
pcは1500~5000Hzの成分が少なく，その違い？
wavの長さも違う

## Slide 7: 考察
pc_eer = 0.111, sp_eer = 0.066
  エラー率5pointは誤差レベル？
スコア分布は，pc, spで比較すると，pc/true-pairの分散が大きい
  pcの音声は1500~5000Hzあたりの成分が少なく，これが影響している？
    実際聞いてみるとかなり違う，spの方が自然に聞こえる
  pc, spで発話内容は同じだが，wavの長さが違い，このため？
    完璧に同じ長さにするのは難しい
    時間が無く，できるだけ同じ長さにもできなかった(ごめんなさい)
  FNのペアは山口が用意した音声だけ
    えっ…私の録音環境，劣悪すぎ…？
    設定は変えていないが，音量やノイズがまちまちであった(なんで？)
ymgt_A_pc_06:
ymgt_A_sp_06:
hre_A_pc_1:
hre_A_sp_1:

## Slide 8: next
フィルターを掛ける
いろいろな周波数を切ってみて，精度を確認
全員の結果をmergeして1つのスライドにまとめる
soxで長さを揃える