## Slide 2: 短時間フーリエ変換
短時間フーリエ変換
  Short-Time Fourier Transform, STFT
  離散時間信号を短い区間切り出して，フーリエ変換したもの
    窓関数を掛けることで切り出す
  信号をオーバーラップして分析するため，冗長
    1サンプル点はN/Sフレームに含まれる

## Slide 3: 窓関数
もとの離散時間信号に掛けることで，一部分を切り出す
両端で減衰するような関数で定義したい
  ただ切り出すだけなら矩形窓でよいが…
  切り出しの影響で変化が急になってしまうと，フーリエ変換の結果にゴミが乗る
    離散フーリエ変換はデータの周期性を前提にしている
    急な変化は高周波でないと表現できない→高周波成分が出てくる
  窓関数が畳み込まれる関係で，両端が減衰すればOK~~!!というわけでもない
    Tukey窓，Planck-taper窓
窓関数の周波数スペクトルにより特性がわかる
  メインローブが急峻で，サイドローブが小さいことが理想

## Slide 4: 窓関数*
切り出すタイミングが悪いと高周波ノイズが乗る
掛けた結果両端が減衰するような窓を用いたい

## Slide 5: 窓関数*
元の信号に掛かっている(畳み込まれている)ので，本来のスペクトルは得られない
  スペクトルが滲んでしまう
  本来は一本一本がしっかりと立ってるはずだが，窓関数を掛けるとぼやける
  関数によって性質が違うので，最適な窓関数は場合により異なる
ハン窓(window_size = 1024)

## Slide 6: 窓関数*
矩形窓
ハン窓
バートレット窓
440Hz sin-wave
フィルタ概形，スペクトルhttps://en.wikipedia.org/wiki/Window_function
Planck-taper窓

## Slide 7: 窓関数
> フレーム長を長くすれば時間分解能は低く，周波数分解能は高くなり，フレーム長を短くすれば時間分解能は高く，周波数分解能は低くなる
時間分解能
  時間軸方向にどれだけ細かいスペクトルが得られるか(時間軸方向の解像度)
  スペクトルの瞬時な変化を見たい→時間分解能を高くする
周波数分解能
  周波数軸方向にどれだけ細かいスペクトルが得られるか(周波数軸方向の解像度)
  周波数の近い音を分析したい→周波数分解能を高くする

## Slide 8: 窓関数*
時間分解能と周波数分解能はトレードオフ
  Δf: 周波数分解能(Δf-: 分解能+)
  N: サンプリング点数
    フレーム長
    窓関数のサイズ
    時間分解能(N-: 分解能+)
  サンプリング周波数f_s
    分析したい周波数によって決定
    ナイキスト周波数の関係，f_s/2[Hz]より高周波の信号は分析できない
  サンプリング点数N(=フレーム長=窓関数のサイズ)を変えるしかない
    逆数の関係，トレードオフ
https://www.onosokki.co.jp/HP-WK/c_support/faq/fft_common/fft_analys_4.htm

## Slide 9: 窓関数*
440Hz sin-wave
ハン窓
Window-size
  512
  1024
  2048
  32768
https://manual.audacityteam.org/man/spectrogram_view.html#smear

## Slide 10: 逆短時間フーリエ変換
フーリエ変換表現された信号を時間領域に戻す操作
  細かく切り取ったフレームをフーリエ変換した
  各フレームを逆フーリエ変換して，シフトしつつ足せば元に戻る！？
    これだと各フレームごとに，それを周期とする信号が生えてくる
    窓関数を掛けることで1周期を切り出す
    各フレーム単位で時間領域に戻ったので，これらをシフトしつつ足す

## Slide 11: 完全再構成条件
元の信号をフーリエ変換
フーリエ変換結果を逆変換
元の信号と逆変換結果が同じ信号になる( )条件．

## Slide 12: 完全再構成条件*
元の信号と逆変換結果が同じ信号になる( )条件．
  分析窓w_aと合成窓w_sを乗じたもののオーバーラップ加算が1になる
分析窓と合成窓を同じものにしたら，黒線が再構成結果
  うねうねしており，完全再構成とはならない
  各窓をうまく定めれば，きれいに再構成できそう
  きれいに再構成できる窓関数同士を双対窓という
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasj/77/7/77_463/_article/-char/ja/

## Slide 13: 最適合成窓
フーリエ変換表現X(m,k)を加工して得たY(m,k)
フーリエ変換結果がY(m,k)になるような時間領域の信号は無いかも
  Y(m,k)を逆変換して信号を得ても，それをもう一度変換してもY(m,k)にはならない
フーリエ変換結果X(m,k)が最小二乗的にY(m,k)に近くなるx(t)を求める
    これを最小化するx(t)を求める

## Slide 14: 最適合成窓
x(t)は次のように求まる
これは下を合成窓として選んだことに相当する
  Q: 1つのデータ点が含まれるフレーム数

## Slide 15: 位相復元
振幅スペクトルのみから時間領域の信号を得る
フーリエ変換は複素数
  振幅情報 and 位相情報
  位相の情報が欠落した状態で信号を復元できる？
STFTの冗長性を用いて，ある程度辻褄の合う位相情報を得られる
  初期状態X_0(m,k)を用意し，以下を繰り返す

## Slide 16: 位相復元*